# I concetti fondamentali

Completa le seguenti frasi

1	Il punto ………………………… è un oggetto che è considerato come un …………………… perché è ………………………… rispetto ……………………………………… che lo circonda.

2	Il corpo rigido è un oggetto …………………………… che non subisce alcuna …………………………………… qualunque siano ………………………… che gli vengono applicate.

3	Si definisce vincolo un ……………………… che impedisce a un corpo di compiere alcuni ………………………………

4	Il modulo della forza necessaria per equilibrare un corpo su un piano inclinato è F = P h/l, dove P è il ………………………………………………… del corpo, h la ……………………………… ………………… del piano inclinato e l la sua …………………………………………………

5	Una forza che agisce su un corpo rigido può essere ………………………… lungo la sua retta ………………………… in un altro punto dello ……………………………………… senza che l’effetto della ………………… cambi.

6	Il modulo del momento di una forza  rispetto a un punto O è uguale al prodotto del ……………………… della forza per il ……………………… b della forza rispetto a O.

7	Una coppia di forze è data da due forze, ……………………… e …………………………, applicate in due punti …………………………… di un corpo rigido.

8	Quando un corpo rigido è soggetto a più ………………………… che provocano rotazioni in ………………………………………………, il momento complessivo applicato è la ………………………………………………… dei momenti delle singole forze.

9	La leva è in equilibrio quando il ………………………… della forza …………………………… è uguale al momento della forza …………………………

10	Si chiama ……………………………… o …………………………………………………… di un corpo rigido il punto di applicazione della ………………………………… del corpo.

11	Un corpo appeso per un punto P è in equilibrio se il suo ………………………………… G si trova sulla ……………………………………………… che passa per …….

Esercizi

1	Calcola il modulo della forza necessaria per equilibrare un corpo di peso 6,0 N, appoggiato su un piano inclinato, privo d’attrito, alto 0,9 m e lungo 1,7 m.

2	La maniglia di una porta girevole dista 85 cm dall’asse attorno a cui la porta ruota.

(	Calcola il modulo del momento che esercita rispetto all’asse di rotazione una forza di 35 N applicata sulla maniglia e diretta perpendicolarmente alla porta.

3	Agli estremi di un righello sono applicate due forze parallele e discordi di intensità 30 N. La distanza tra i punti di applicazione delle forze è di 30 cm.

(	Dopo aver disegnato la situazione descritta, calcola il momento della coppia.

4	Calcola il modulo della forza necessaria a equilibrare una resistenza di 256 N con una leva avente il fulcro a una distanza doppia dalla forza motrice rispetto a quella della resistenza.

5	Agli estremi di una sbarra lunga 80 cm vengono avvitati due bulloni di massa una doppia dell’altra.

(	Dove si trova il baricentro di questo sistema?

Piccole sfide

1	Una massa di m kg è posta su un piano inclinato lungo a m e alto b m ed è trattenuta da una molla parallela al piano inclinato di costante elastica k. Fra piano inclinato e massa si esercita una forza d’attrito con coefficiente μ. Se si applica sulla massa una forza di F N perpendicolare al piano, la massa è in equilibrio quando la molla si allunga di x m.

(	Calcola l’allungamento della molla nella posizione d’equilibrio raggiunta quando la forza esterna viene tolta.